Załącznik nr 1 do SIWZ

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

dla Gmin: Kluczbork, Byczyna, Świerczów, Olesno, Bierawa, Paczków, Tarnów Opolski, Polska Cerekiew i Domaszowice oraz partnera Stowarzyszenia Miasta w Internecie w ramach realizacji projektu

Cyfrowy Debiut 50 +”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputer przenośny

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta, a także specyfikacji sprzętu. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji multimedialnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Pokrywa | Pokrywa górna z włókien węglowych lub magnezu lub aluminium lub tworzywa sztucznego lub mieszana z wykorzystaniem którejś z substancji (koloru srebrnego, szarego lub czarnego) |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 3868 pkt wg wyników umieszczonych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Pamieć | min 8 GB |
| Dysk twardy | Min. 500 GB |
| Przekątna | Min.15,6 cali |
| Typ ekranu | Matryca Matowa lub Powłoka Antyrefleksyjna, LCD |
| Nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 |
| Waga wraz z akumulatorem | Maksymalnie 2,6 kg |
| Karta graficzna | Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń. Powinna osiągać w teście wydajności: PassMark Performance Test wynik min.800 punktów w PassMark G3DMark |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. Wbudowane dwa głośniki. Wbudowany mikrofon. Wbudowana kamera HD |
| Komunikacja | Zintegrowane: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Zewnętrzne porty wejscia/wyjscia | 1 x Ethernet (RJ-45), 2 x USB 3.0 + 1xUSB, czytnik kart pamięci SD, VGA lub HDMI lub mHDMI, |
| Napęd optyczny | DVD +/- RW z funkcją nagrywania |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami. | Oferowany laptop musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym |
| Zasilanie | Bateria oraz zasilacz do laptopa |
| BIOS | Funkcja BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz z sieci. Możliwość zabezpieczenia BIOS hasłem. |
| Certyfikaty i standardy, jakie ma spełniać laptop | 1. Deklaracja zgodności CE - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu. 2. Komputer powinien spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub tożsamych stron ze stroną europejską – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu (wydruk ze strony internetowej). |
| Dodatki | Torba dostosowana do wymiarów komputera przenośnego (laptopa), mysz optyczna pod USB lub bezprzewodowa+podkładka |
| Gwarancja i warunki | 1. Gwarancja na minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego - przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze minimum w godz. 7.30 –15.30 telefon, e-mail); gwarancja obejmuje części i robociznę; W przypadku wymiany dysku twardego gwarancja obejmuje również usługę instalacji i konfiguracji oprogramowania dostarczonego w ramach przetargu. 2. Czas reakcji serwisu – do 5 dni roboczych od zgłoszenia. 3. Serwisowanie sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji (u beneficjenta ostatecznego) na każde uzasadnione wezwanie użytkownika oraz Zamawiającego. 4. Gwarancja na baterię minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. |

2. KOMPUTER STACJONARNY

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny.W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta, a także specyfikacji sprzętu. |
| Obudowa | Obudowa stojąca |
| Ekran | Min 21,5 ”o rozdzielczości min. 1920x1080 Matryca matowa (lub z powłoką przeciwodblaskową).Wbudowane głosniki stereo |
| Karta graficzna | Zintegrowana bądź jako karta rozszerzeń. Powinna osiągać w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 3663 punktów w G3D Rating php |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 6498 |
| Pamiec | Min RAM 8 GB |
| Dysk twardy | min1000 GB |
| rodzaj chłodzenia procesora | Radiator, wentylator |
| karta dźwiękowa | zintegrowana |
| złącza karty graficznej | 1x mini HDMI ¦ 1xDVI-I (Dual link) ¦ 1xDVI-D (Dual Link) (EVGA Superclocked DVI&MHDM&DVI) |
| wolne złącza na płycie głównej | Min PCI (1) |
| zasilacz | Min 350 W |
| wentylatory | 1 wentylator 92mm, 1 wentylator 80/92/120mm |
| Napęd optyczny | DVD +/- RW z opcja nagrywania |
| Waga bez akumulatora | Maksymalnie 10 kg |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 Mbps, |
| Zewnetrzne porty wejscia/wyjscia | złącza na przednim panelu audio 2x USB 1x USB 3.0 złącza na tylnym panelu Audio 4 x USB 1 x VGA 2 x PS/2 2 x USB 3.0 1 x RJ45 1 x HDMI 1 x DVI-D |
| Urządzenia dodatkowe | Klawiatura 101 klawiszy mysz optyczna + podkładka |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami. | Oferowany zestaw komputerowy musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym |
| BIOS | Funkcja BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz z sieci. Możliwość zabezpieczenia BIOS hasłem. |
| Certyfikaty i standardy, jakie ma spełniać laptop | 1. Deklaracja zgodności CE - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu. 2. Komputer powinien spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org – do oferty należy załączyćdokument potwierdzający spełnianie wymogu (wydruk ze strony internetowej). |
| Gwarancja i warunki | 1. Gwarancja na minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego - przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze minimum w godz. 7.30 –15.30 telefon, e-mail); gwarancja obejmuje części i robociznę; W przypadku wymiany dysku twardego gwarancja obejmuje również usługę instalacji i konfiguracji oprogramowania dostarczonego w ramach przetargu. 2. Czas reakcji serwisu – do 5 dni roboczych od zgłoszenia. 3. Serwisowanie sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji (u beneficjenta ostatecznego) na każde uzasadnione wezwanie użytkownika oraz Zamawiającego. |

3. ZASILACZ AWARYJNY + LISTWA P.PRZEPIĘCIOWA

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Typ | Listwa zasilającą z min. 4 gniazdami i ochroną przeciwprzepięciową o długości min. 3 mb |
| parametry | Napięcie znamionowe -> 230V, 50Hz Prąd znamionowy 16A |
| gwarancja | Min. 12 m-cy |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Typ | podtrzymywacz napięcia – wolnostojący w kolorze białym lub czarnym - umożliwiający nieprzerwana pracę w przypadku braku zasilania elektrycznego przez min 10 min. |
| parametry | Nominalne napięcie wejściowe min 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/-5 Hz (ręczne lub automatyczne przełączanie) Gniazda wejściowe min 1 szt. Moc wyjściowa min 180W / 300 VA Napięcie wyjściowe min230V Gniazda wyjściowe min 4 szt. Typ akumulatora ->Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Panel przedni -> Dioda LED wskazująca włączenia napięcia na wyjściu Alarm dźwiękowy -> Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora |
| gwarancja | Min. 12 m-cy |

Oprogramowanie:

2a. Pakiet biurowy do oferowanych laptopów i komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę na dostarczanych laptopach i  komputerach stacjonarnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis minimalnych wymagań technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Składniki oprogramowania | - Edytor tekstów, - Arkusz kalkulacyjny, - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,. |
| 2. | Warunki aktualizacji | Prawo do instalacji aktualizacji oprogramowania minimum przez 36 miesięcy od daty rejestracji oprogramowania przez Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury zakupu oprogramowania, w zależności od tego czy program wymaga zarejestrowania i od tego, która data będzie późniejsza; |
| 3. | Wersja językowa | Pełna polska wersja językowa. |
| 4. | Pomoc | Instrukcja do programu minimum w wersji elektronicznej. |
| 5. | Funkcjonalność | Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym na dostarczonym sprzęcie komputerowym. Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Oprogramowanie ma umożliwiać: - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym prawidłowa obsługa makr, formatowania, formuł, formularzy, - dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, - automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Edytor tekstu musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wydruk dokumentów, - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML), - tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, - wyszukiwanie i zmianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - tworzenie animacji obiektów i całych slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. |
| 6 | Warunki licencji | Licencja na oprogramowanie (jeśli dotyczy) musi umożliwić zamawiającemu przekazanie bezpłatne w formie jednokrotnego użyczenia (umowa użyczenia) komputerów z oprogramowaniem beneficjentom ostatecznym, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazania przedmiotu użyczenia na własność bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz konieczności zakupu dodatkowych licencji. Licencja musi uprawniać zamawiającego do nieodpłatnego przekazania i wykorzystania przez osobę/osoby trzecie w celach niekomercyjnych. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. |

2b. Pakiet antywirusowy do oferowanych laptopów i komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę na dostarczanych laptopach i  komputerach stacjonarnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis minimalnych wymagań technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Składniki oprogramowania | Ochrona antywirusowa i antyspyware, ochrona przed spamem, zapora osobista (personal firewall), konsola zarządzająca. |
| 2 | Warunki aktualizacji | Aktualizacja oprogramowania i baz wirusów w okresie 36 miesięcy od daty rejestracji oprogramowania przez Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury – w zależności od tego czy program wymaga zarejestrowania i od tego, która data będzie późniejsza. |
| 3 | Wersja językowa | Polska |
| 4 | Pomoc | Instrukcja do programu minimum w wersji elektronicznej. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu . |
| 5 | Funkcjonalność | - Program kompatybilny z zainstalowanym na oferowanym sprzęcie komputerowym systemem operacyjnym. − Interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne w języku polskim. − Ochrona przez wirusami, trojanami, robakami, wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hackerskich, backdoor itp., wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. − Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. − Skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu − Automatyczne skanowanie podłączanych dysków sieciowych i dysków przenośnych. − Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. − Definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń. − Umieszczenie na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. − Przeniesienie zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki poddane kwarantannie muszą być zaszyfrowane. − Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej. − Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. − Definiowanie różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. − Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany i wyświetlane jest stosowne powiadomienie. − Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. − Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń mają być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. − Zabezpieczenie konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. − Zabezpieczenie programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o wcześniej zdefiniowane hasło. − Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń możliwa przez Internet. − Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. − Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. − Wbudowany konektor dla programów pocztowych, (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). − Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: napędów DVD, czytników kart, urządzeń Bluetooth, portów LPT/COM. - Zapora osobista kontrolująca cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy systemu. Dla każdego centrum edukacji cyfrowej, wymagana jest konsola zarządzająca o wymaganiach: - Możliwość centralnego zarządzania programami służącymi do ochrony stacji roboczych. - Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych). - Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. - Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. - Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. - Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. - Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. - Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. - Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej. - Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu. Zamawiający dopuszcza licencje jednostanowiskowe (bez centralnego zarządzania) tylko dla komputerów przenośnych, które trafią do gospodarstw domowych, natomiast dla komputerów stacjonarnych, które będą stanowiły wyposażenie centrów edukacji cyfrowej w poszczególnych gminach centralne zarządzanie jest wymagane, gdyż komputery stacjonarne będą stanowiły odrębne sieci komputerowe w każdym z centrów edukacji cyfrowej. |
| 6 | Warunki licencji | Licencja na oprogramowanie (jeśli dotyczy) musi umożliwić zamawiającemu przekazanie bezpłatne w formie jednokrotnego użyczenia (umowa użyczenia) oraz ewentualną zmianę beneficjenta ostatecznego, na rzecz którego następować będzie użyczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem beneficjentom ostatecznym, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazania przedmiotu użyczenia na własność bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz konieczności zakupu dodatkowych licencji. Licencja musi uprawniać zamawiającego do nieodpłatnego przekazania i wykorzystania przez osobę/osoby trzecie w celach niekomercyjnych. Możliwość przenoszenia licencji na inny komputer. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego. W przypadku dostępności oprogramowania na stronie producenta należy dostarczyć przynajmniej jeden oryginalny nośnik wytłoczony przez producenta oprogramowania z dystrybuowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych |

2c. System operacyjny

| System operacyjny | 64 bitowy system operacyjny w języku polskim. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Obsługa systemu w środowisku graficznym w języku polskim; 2. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 3. Możliwość dokonywania darmowych aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 4. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 5. Możliwość przywracania plików systemowych; 6. System z realizowanym wsparciem producenta przez okres trwania gwarancji komputera 7. System posiada narzędzia służące do wykonywania kopii zapasowych systemu wraz z aplikacjami. Możliwość tworzenia kopii zapasowych systemu wraz z aplikacjami m.in. w lokalizacji sieciowej. System posiada narzędzia służące do odtwarzania wykonanych kopii zapasowych. 8. Zdalna pomoc – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 9. Możliwość zdalnego zalogowania się użytkownika do komputera. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) 12. System musi prawidłowo obsługiwać całość pamięci RAM. 13. Zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 14. Narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie minimum przez okres trwania gwarancji; 1 5. Możliwość zdalnej instalacji aplikacji, zdalnej konfiguracji systemu, zdalnego administrowania systemem oraz zdalnego aktualizowania systemu. 16. Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu. 17. System operacyjny pozwalający na pełną integrację z Usługami katalogowymi. 18. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczonym sprzętem – do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu (wydruk ze strony internetowej) lub oświadczenie producenta sprzętu komputerowego (przenośnego i stacjonarnego) o zgodności oferowanego sprzętu z oferowanym systemem operacyjnym. |
| --- | --- |
| Warunki licencji | Licencja na system operacyjny (jeśli dotyczy) musi umożliwić zamawiającemu przekazanie bezpłatnie w formie jednokrotnego użyczenia (umowa użyczenia) komputerów z oprogramowaniem beneficjentom ostatecznym oraz ewentualną zmianę beneficjenta ostatecznego na rzecz którego następować będzie użyczenie, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazania przedmiotu użyczenia na własność bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz konieczności zakupu dodatkowych licencji. Licencja musi uprawniać zamawiającego do nieodpłatnego przekazania i wykorzystania przez osobę/osoby trzecie w celach niekomercyjnych. Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych (przynajmniej jeden oryginalny nośnik wytłoczony przez producenta). Zamawiający wymaga razem z dostawą dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. |

2d. Na każdym komputerze przenośnym i stacjonarnym Wykonawca dodatkowo zainstaluje n/w oprogramowanie:

| 1 | Oprogramowanie do odczytu dokumentów PDF | Program zapewniający pełną funkcjonalność odczytu plików w formacie PDF. Program musi być dostępny w wersji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego. W pełni kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oprogramowanie do odtwarzania multimediów | Program na licencji bezpłatnej, bez ograniczenia czasowego, umożliwiający odtwarzanie multimediów audio/wideo, wraz z zestawem kodeków dla najpopularniejszych formatów audio/wideo. W pełni kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 3 | Niezależne przeglądarki internetowe | Minimum dwie niezależne przeglądarki internetowe na licencji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego. Z polskim interfejsem. W pełni kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 4 | Oprogramowanie do kompresji/dekompresji archiwów | Program w wersji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego umożliwiający kompresję i dekompresję archiwów (dekompresja min. zip/rar). W pełni kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 5 | Oprogramowanie do nagrywania płyt cd/dvd | Program w wersji bezpłatnej bez ograniczenia czasowego umożliwiający nagrywanie płyt cd/dvd. W pełni kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym. |

Dodatkowe wymagania:

1. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku, musi być fabrycznie nowy i nieużywany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.

2. Dostarczone sprzęty muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej

3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt Wykonawcy . Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.

4. Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem

5. Oferowany sprzęt musi posiadać kompletne oprogramowanie. W zakresie oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych.

6. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. W przypadku licencji Wykonawca dostarczy oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania.

7. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, nośniki ze sterownikami oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

8. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego sprzętu i oprogramowania:

Okres świadczenia obsługi informatycznej i serwisu wynosi 36 miesięcy.

Diagnozowanie i usuwanie usterek i awarii sprzętu oraz oprogramowania.

Serwisowanie sprzętu i oprogramowania w miejscu instalacji (u beneficjenta ostatecznego) na każde uzasadnione wezwanie użytkownika oraz Zamawiającego.

Odbiór sprzętu z miejsca instalacji i przekazanie go do autoryzowanego serwisu w przypadku gdy naprawa na miejscu okaże się niemożliwa.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów serwisowania sprzętu, w tym transportu od/do beneficjentów ostatecznych oraz Zamawiającego.

Przekazywanie informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy beneficjentem ostatecznym a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji.

Dostępność serwisu – dni robocze w godzinach 07.30 – 15.30.

Wykonawca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, serwisowania, dla beneficjenta ostatecznego dla dostarczonych i zainstalowanych urządzeń przez okres 36 miesięcy, a w szczególności:

o podjęcia działań serwisowych w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Za podjęcie działań serwisowych rozumie się osobiste stawiennictwo serwisanta w miejscu wystąpienia awarii i niezwłoczne przystąpienie do usuwania awarii.

o jeżeli naprawa w miejscu instalacji sprzętu nie będzie możliwa, oferent na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach analogicznych do urządzenia naprawianego. Czas na usunięcie awarii poza miejscem instalacji wynosił będzie do 21 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wadliwego sprzętu.

o Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych.

9. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu kart gwarancyjnych na wszystkie elementy realizowanej dostawy.

11. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej i/lub elektronicznej w języku polskim.

12. Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie podać specyfikacje proponowanych laptopów, jak również nazwę proponowanego: systemu operacyjnego, pakietu biurowego, programu antywirusowego oraz modele, symbole i producenta, programów opartych na darmowej licencji, które planuje zainstalować na laptopach.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj urzadzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Format | A4 |
| Technologia druku | Atramentowa - kolorowa |
| normatywne obciążenie | Min 1000 stron/m-c |
| Automatyczny druk dwustronny | opcja |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| pojemność podajnika dokumentów (ADF) | min 35 arkuszy |
| Szybkosc drukowania | Min 7 stron A4/min (mono), 4 stron A4/min (kolor) |
| typ skanera | płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) |
| Rozdzielczość skanera | Min 1200 x 1200 dpi |
| głębia koloru | Min 24 bit |
| obszar skanowania | Min 216 x 297 mm |
| Szybkosc kopiowania | Min: 4 stron A4/min (mono), 3 stron A4/min (kolor) |
| Rozdzielczosc druku kolor | Min 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczosc druku mono | Min 600x600 dpi |
| Rozdzielczosc kopiowania | Min 600x300 dpi |
| Komunikacja | USB |
| Toner startowy | Tak |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

2. ROUTER

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Router |
| interfejsy WAN | 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45) |
| ilość portów WAN | Min 1 szt. |
| interfejsy LAN | RJ-45 |
| ilość portów LAN 10/100/1000 | Min 4 szt. |
| zarządzanie | WWW |
| obsługa VPN | Tak |
| dodatkowe informacje | wymiary: min 209 x 126 x 26 mm |
| klonowanie adresu MAC | Tak |
| firewall | Tak |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

- SWITCH

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj urzadzenia | Switch |
| liczba portów 10/100 Mbit | min. 16 szt. |
| liczba portów 1000 Mbit | min. 2 szt. |
| obsługiwane protokoły | IEEE 802.3z IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u IEEE 802.3i IEEE 802.3ab IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1D |
| rozmiar tablicy adresów MAC | Min 8000 |
| Gwarancja | 36 miesięcy |